| + Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |
| --- |
| ETABLISSEMENT : | Collège |
| Laboratoire de | technologie | Salle : |  |
| Poste de Travail : | THERMOPLIEUSE |

|  |  | Attention machine dangereuse : C2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : Régler la butée de profondeur et l’angle de pliage Positionner la pièce contre la butée arrière Serrer la pièce à l’aide du serre-flanc Régler la minuterie et mettre la machine sous tension Plier à l’arrêt de la minuterie Attendre le refroidissement de la pièce Relâcher le levier Desserrer le serre-flanc Enlever la pièce |
|  |  | Risques particuliers : Brûlures de la peau, des cheveux ou des vêtements |
|  |  | Equipements de protection individuelle : Gants haute température |
| Caractéristiques : - Minuterie fin de travail - Alimentation : 230 V - Largeur : 640 mm - Profondeur : 450 mm - Hauteur : 285 mm - Poids : 15 kg - Longueur de pliage : 500 mm - Résistance chauffante alimentée en 12 V - Interrupteur général et fusible (1A) déportés sur bloc alim. - Capacité maxi de pliage 6 mm (pour PVC), 3mm (Lexan) - Angle de pliage de 0° à 120° |  |  |