| Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |
| --- |
| ETABLISSEMENT : | Collège |
| Laboratoire de | technologie | Salle : |  |
| Poste de Travail : | Micro Fraiseuse Charly4U |

|  |  | Attention machine dangereuse : C1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : Désarmer la machine Ouvrir le capot de protection Fixer la pièce en position Fermer le capot de protection Armer la machine et allumer l’aspirateur Lancer l’usinage En fin d’usinage, arrêter l’aspirateur Ouvrir le capot et récupérer votre pièce |
|  |  | Risques particuliers : Attention à désarmer la machine avant tout déverrouillage du capot de protection Attention aux doigts (les fraises sont tranchantes) Attention aux vêtements flottants Attention aux cheveux longs (les attacher) |
|  |  | Equipements de protection individuelle : |
| Caractéristiques : - Capacité d'usinage/ 310 x 220 x 160 mm. - Moteur de broche: Puissance 800 W. - Vitesse de rotation : 6 000 à 24 000 tr/min. - Vitesse de déplacement en usinage de 15 à 100mm/s. - Mandrin avec blocage par clé (diamètre admissible 8 mm maxi). - Résolution : 0,003 mm. - Alimentation : 230V monophasé - Dimensions (L x P x H) : 620 x 850 x 730 mm. Masse 81Kg. |  |  |